Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont pomieszczenia socjalnego – stołówka w budynku Ciepłowni w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.”

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia socjalnego - stołówka w budynku Ciepłowni na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

- STAN ZAKŁADANEGO REMONTU (PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA).

  - Pomieszczenie objęte opracowaniem przeznaczone do remontu znajdują się na 2 kondygnacji budynku.

  - Zakres prac obejmuje:

- Pomieszczenie socjalne - STOŁÓWKA

- Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej – drzwi pełne z ościeżnicą regulowaną, z zamkiem oraz kompletem kluczy z elementami dekoracyjnymi z płyty MDF (płyta wokół ościeżnicy i nad drzwiami do sufitu, według rysunku poglądowego nr 1 – 1 szt.

- Wykonanie sufitu podwieszanego w technologii Armstrong 27 m²,

- Montaż lamp LED Armstrong typu rastry – 7 szt.

- Demontaż oraz zamurowanie istniejącego otworu po luksferach – 6 m²

- Zabudowa instalacji C.O oraz wentylacyjnych w systemie suchej zabudowy z płyt g-k i wykonanie stelażu pod wyświetlacz/telewizor za tą ścianą – 15 m2

- Wyburzenie ściany działowej oddzielającej pomieszczenia – 20 m2

- Ściany - kompleksowe naprawy, wkucie instalacji elektrycznej pionowej wraz z wykończeniem całości ścian „na gotowo”, wyprawy tynkarskie, gładzie oraz roboty malarskie (farba emulsyjna lateksowa, lamperie – lakier lamperyjny do wysokości 180 cm od poziomu podłogi), kolorystyka ścian do uzgodnienia z Zamawiającym – powierzchnia ścian 50 m2.

- Wkucie oraz wymiana gniazd elektrycznych i przełączników oświetleniowych – 12 szt.

- Przeniesienie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej pod nową zabudowę aneksu kuchennego.

- Poprowadzenie kanału wentylacyjnego z otworu kominowego pod nowy aneks kuchenny.

- Wykończenie ściany między blatem kuchennym a szafkami wiszącymi wielkoformatową płytą szklaną lacobel w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym - 5 m2 .

- Podłoga – demontaż istniejącej podłogi, przygotowanie podłoża i położenie płytek gres lappato w kolorze szary beton rozmiar 120x60 cm oraz wykonanie cokołu - 27 m²

- Montaż żaluzji typu verticale – 8,5 m²

Załącznik nr 1 – drzwi z ozdobnymi panelami bocznymi i górnymi

Załącznik nr 2 – rysunki podglądowe pod nową zabudowę aneksu kuchennego

Załącznik nr 3 – wymiary pomieszczenia